EKO-LOG s.c.

LOGISTYKA DORADZTWO ZARZĄDZANIE

ul. Forteczna 12 61-362 Poznań

tel\fax (61) 871 06 49

e-mail: eko-log@pf.pl

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA

GMINY LUTOMIERSK

Wykonał zespół:

mgr Jakub Smakulski (kierownik projektu)

inż. Katarzyna Walkowiak

Anna Grabowska

mgr Marcin Garbiec

Poznań, czerwiec 2004 r.

| Spis treści |
| --- |
| 1. | Wprowadzenie | 5 |
| 2. | Metodyka opracowania programu i główne uwarunkowania programu | 6 |
| 3. | Charakterystyka gminy | 7 |
| 3.1. | Informacje ogólne | 7 |
| 3.2. | Położenie geograficzne i administracyjne | 7 |
| 3.3. | Historia regionu | 7 |
| 3.4. | Warunki klimatyczne | 8 |
| 3.5. | Ukształtowanie powierzchni i geomorfologia | 8 |
| 3.6. | Budowa geologiczna | 8 |
| 3.7. | Analiza zagospodarowania przestrzennego | 9 |
| 3.8. | Demografia | 10 |
| 3.9. | Działalność gospodarcza | 10 |
| 3.10. | Infrastruktura inżynieryjno-techniczna gminy | 10 |
| 3.10.1. | Charakterystyka zaopatrzenia w gaz | 10 |
| 3.10.2. | Charakterystyka zaopatrzenia w energię elektryczną | 10 |
| 3.10.3. | Sieć wodociagowa i zaopatrzenie w wodę | 11 |
| 4. | Założenia wyjściowe programu | 12 |
| 4.1. | Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Lutomiersk | 12 |
| 4.2. | Polityka ekologiczna państwa | 12 |
| 4.3. | Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony środowiska | 14 |
| 5. | Założenia ochrony środowiska dla gminy Lutomiersk | 15 |
| 5.1. | Gminne limity wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska | 15 |
| 5.2. | Cel programu ochrony środowiska | 16 |
| 5.3. | Priorytety ekologiczne | 16 |
| 6. | Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego | 18 |
| 6.1. | Jakość wód i stosunki wodne | 18 |
| 6.1.1. | Stan aktualny | 18 |
| 6.1.2. | Program poprawy dla pola: Jakość wód i stosunki wodne | 19 |
| 6.1.3. | Program operacyjny dla pola: Jakość wód i stosunki wodne | 21 |
| 6.2. | Powietrze atmosferyczne | 22 |
| 6.2.1. | Stan aktualny | 22 |
| 6.2.2. | Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne | 25 |
| 6.3.3. | Program operacyjny dla pola: Powietrze atmosferyczne | 27 |
| 6.3. | Hałas i wibracje | 28 |
| 6.3.1. | Stan aktualny | 28 |
| 6.3.2. | Program poprawy dla pola: Hałas i wibracje | 30 |
| 6.3.3. | Program operacyjny dla pola: Hałas | 31 |
| 6.4. | Promieniowanie elektromagnetyczne | 32 |
| 6.4.1. | Stan aktualny | 32 |
| 6.4.2. | Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne | 34 |
| 6.4.3. | Program operacyjny dla pola: Promieniowanie niejonizujące | 35 |
| 6.5. | Poważne awarie | 35 |
| 6.5.1. | Stan aktualny | 35 |
| 6.5.2. | Program poprawy dla pola: Poważne awarie | 36 |
| 6.5.3. | Program operacyjny dla pola: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska | 37 |
| 7. | Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody | 39 |
| 7.1. | Ochrona przyrody i krajobrazu | 39 |
| 7.1.1. | Lasy | 39 |
| 7.1.1.2. | Program poprawy dla pola: Lasy | 40 |
| 7.1.2. | Program poprawy dla pola: Obszary chronione i tereny zieleni urządzonej | 40 |
| 7.1.3. | Program operacyjny dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu | 41 |
| 7.2. | Powierzchnia terenu | 43 |
| 7.2.1. | Gleby | 43 |
| 7.2.2. | Program poprawy dla pola; Gleby | 44 |
| 7.2.3. | Program operacyjny dla pola: Gleby | 44 |
| 7.2.4. | Surowce mineralne | 45 |
| 8. | Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii | 47 |
| 8.1. | Racjonalizacja użytkowania wody do celów konsumpcyjnych i przemysłowych | 47 |
| 8.2. | Zmniejszenie zużycia energii | 47 |
| 8.3. | Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych | 48 |
| 8.4. | Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji | 49 |
| 9. | Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych | 51 |
| 10. | Edukacja ekologiczna | 52 |
| 11. | Aspekty finansowe realizacji programu | 54 |
| 12. | Zarządzanie ochrony środowiska w gminie | 55 |
| 12.1. | Instrumenty zarządzania środowiskiem | 55 |
| 12.1.1. | Instrumenty prawne | 55 |
| 12.1.2. | Instrumenty finansowe | 56 |
| 12.1.3. | Instrumenty społeczne | 57 |
| 12.1.4. | Instrumenty strukturalne | 57 |
| 12.2. | Zarządzanie programem ochrony środowiska | 58 |
| 13. | Sposób kontroli oraz dokumentów realizacji programu | 61 |
| 14. | Analiza możliwości zastosowania rozwiązań zaproponowanych w programie | 64 |
| 15. | Lista podmiotów do których kierowane są obowiązki ustalone w programie | 65 |
| 16. | Spis tabel | 66 |
| 17. | Literatura | 67 |

1.Wprowadzenie.

Ochrona środowiska jak i ochrona przyrody, rozumiana jest jako nauka lub jako ruch społeczny. Ochrona przyrody jest nauką, która zajmuje się podstawami ochrony tworów przyrody i jej zasobów, zapewnieniem trwałości ich użytkowania, rozważa przyczyny i następstwa przemian przyrody w wyniku działalności ludzkiej oraz poszukuje skutków niekorzystnych zmian. Ochrona środowiska dotyczy środowiska konkretnego organizmu, populacji lub gatunku. Najczęściej jednak chodzi tu o ochronę środowiska człowieka. Jest ono przy tym traktowane bardzo szeroko i obejmuje zarówno obiekty naturalne (ochrona przyrodniczego środowiska człowieka) jak i twory ludzkie. W tych ostatnich rozważa się najczęściej środowisko rodzinne, domowe, osiedlowe i miejsca pracy, a także wypoczynku i rekreacji. Oznacza to, że ochrona środowiska człowieka obejmuje szerszy zakres zagadnień. Opiera się na naukach rolniczych, hodowlanych i leśnych, na naukach technicznych i ekonomicznych. W ochronie środowiska eksponuje się główne potrzeby człowieka i uwarunkowania ekonomiczne. Przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Naczelnym celem między ochroną środowiska i ochroną przyrody jest zrównoważony rozwój naturalnych obiektów przyrodniczych i wytworów cywilizacji ludzkiej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta oznacza prowadzenie szerokiej działalności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym dopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz podejmowaniu działań zmierzających do restytucji zniszczonych elementów środowiska. Rozwój zrównoważony polega na tym aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczenia przyszłym pokoleniom możliwości rozwoju. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które przez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do władz publicznych, więc na nich też spoczywa odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele i kierunki działań. Program będzie wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska. Jego funkcje polegać będą m. in. na działaniach edukacyjno – informacyjnych, promowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwój. Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w gminie będzie miało charakter procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody polegającej na cyklicznym weryfikowaniu celów.

2.Metodyka opracowania programu i główne uwarunkowania programu.

Dla programu przyjęto aktualny stan środowiska oraz infrastruktury z uwzględnieniem danych za rok 2003.

Sposób  opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego polegającej na:

- Określeniu diagnozy stanu środowiska w gminie Lutomiersk, zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną:

- Przedstawieniu celów strategicznych i kierunków działań.

- Przedstawieniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno – instytucjonalnych, źródeł finansowania, systemu zarządzania środowiskiem.

- Określenia zasad monitorowania.

Źródłami informacji dla Programu były dane uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Pabianicach,  Urzędu Gminy Lutomiersk, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego jak i z literatury fachowej.

Koncepcja Programu oparta została o zapisy następujących dokumentów:

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62/2001, poz 627 z późniejszymi zmianami). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

- Program ochrony środowiska województwa łódzkiego.

- Program ochrony środowiska powiatu pabianickiego.

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.

3. Charakterystyka gminy.

3.1. Informacje ogólne.

Gmina Lutomiersk jest gminą wiejską i wchodzi w skład powiatu pabianickiego. Leży w centralnej części województwa łódzkiego , w północno – zachodniej części powiatu i zajmuje powierzchnię 133,87 km2, którą zamieszkuje obecnie 6 645 osób.

3.2.Położenie administracyjne.

Gmina Lutomiersk wchodzi w skład powiatu pabianickiego, w województwie łódzkim.

Gmina graniczy od zachodu i północnego zachodu z gminą Zadzim oraz miastem i gminą Poddębice; od wschodu z Gminą Konstantynów Łódzki, od północy z gminą Dalików i miastem i gminą Aleksandrów Łódzki; od południowego wschodu z gminą Pabianice; od południa z gminą Wodzierady.

3.3.Historia regionu.

Miejscowość gminna Lutomiersk i jej rejon, związany szczególnie z rzeką Ner, jest uznawany w dokumentacji naukowo – historycznej za jeden z najstarszych ośrodków osadnictwa nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale także na ziemiach polskich. Lutomiersk to także miejscowość, która niemal już przed ośmioma wiekami uzyskała przywilej miejski od Leszka Czarnego. Od XV wieku, Lutomiersk stał się własnością szlachecką. Jako miasto prywatne Lutomiersk  zmienił swych właścicieli, w XVIII wieku należał do rodu Sanguszków. Zachowały się księgi miejskie Lutomierska od XVI do początku XIX wieku. Głównymi społecznościami byli Żydzi a w mniejszości chrześcijanie (katolicy i ewangelicy). Miał tu miejsce (w czasach Reformacji) także Ruch Braci Czeskich. Oprócz kościołów i cmentarzy rzymsko – katolickich powstawały ewangelickie i wybudowano synagogę. Prawdopodobnie ze względu na prywatny charakter miasta Lutomiersk nie wszedł w skład kształtującego się pasma miast fabrycznych w początkach XIX wieku na terenie Królestwa Polskiego. Stał się jednak ośrodkiem zaspokajania potrzeb rozwijającego się w XIX i XX w. Rynku Łódzkiego. Taki charakter utrzymuje się do dzisiaj, ze względu na dominujący w XIX wieku rolniczy charakter. Lutomiersk i Kazimierz prawa miejskie utraciły w 1870 r. Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Lutomiersk wynosi 12. Dolina Neru traktowana jest jako szczególnie wartościowy obszar badań archeologicznych ze względu na mnogość już dokonanych odkryć jak i na szansę uzyskania dalszych znalezisk dotyczących przeszłości osadnictwa na tych terenach.

3.4.Warunki klimatyczne.

Klimat województwa łódzkiego, a zarazem Gminy Lutomiersk ma charakter wybitnie przejściowy. W układzie południkowym przejściowość ta dotyczy stopnia oceanizmu i kontynentalizmu. W układzie równoleżnikowym natomiast przejściowość ta oznacza położenie pomiędzy strefą klimatów kształtujących się pod wpływem Bałtyku. Nizinny charakter obszaru umożliwia swobodny przepływ mas powietrza, z wyraźną przewagą przepływów w układzie równoleżnikowym. Okres grzewczy trwa z reguły od początku października do ostatniej dekady kwietnia, przy czym długotrwałe i silne mrozy występują sporadycznie. Relatywnie najcieplejsza jest południowo – zachodnia część województwa. Okres wegetacyjny jest dość długi i trwa około 210 dni.

3.5.Ukształtowanie powierzchni i geomorfologia.

Gmina Lutomiersk położona jest na Wyżynie Laskiej wchodzącej w skład Niziny Południowo – Wielkopolskiej. Jest to zdenudowana wysoczyzna morenowa zbudowana z utworów gliniastych i piaszczystych, rozcięta dolinami Neru, Zalewki (dopływ Neru) oraz Sroczki i innymi mniejszymi dolinami bez nazwy. Ukształtowanie powierzchni jest w podstawowych zrębach wynikiem akumulacyjnej działalności lądolodów środkowopolskich, przede wszystkim jednak zlodowacenia Warty.

3.6.Budowa geologiczna.

Gmina Lutomiersk położona jest w zasięgu synklinorium szczecińsko – łódzko – miechowskiego, a dokładniej niecki mogileńsko – łódzkiej wypełnionej osadami kredy. Utwory kredowe prawie wykształcone są w postaci węglanowej jako wapienie z krzemieniami i marglami. Osady trzeciorzędowe nie stanowią ciągłej pokrywy. Ich miąższość jest bardzo zmienna i waha się od kilku do kilkunastu metrów. Na powierzchni wysoczyzny odsłaniają się utwory warciańskie. Są to: gliny zwałowe, piaski miejscami piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe oraz piaski. Na wysoczyźnie występują także piaski eoliczne w wydmach (okolice Czołczyna, Szydłowa, Mianowa). W dolinie występują młodsze – vistuliańskie i holoceńskie – piaski i utwory organiczne (namuły, torfy). Miąższość kompleksu skał czwartorzędowych na obszarze gminy nie przekracza 60 m. Są to głównie gliny morenowe zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich oraz miejscami rozdzielające je utwory piaszczyste i mułkowe wodnolodowcowe i jeziorne.

3.7.Analiza zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Lutomiersk obejmuje obszar 133,87 km2, którą zamieszkuje 6 645 osób. Jest to gmina o charakterze typowo rolniczym. W ostatnich latach wzrasta znaczenie funkcji wypoczynkowo – rekreacyjno – turystycznej w oparciu o walory krajobrazowe, kompleksy leśne, pomniki przyrody, zabytki. Jest to spowodowane niewielką odległością od drugiego pod względem liczby mieszkańców miasta w Polsce – Łodzi. Rozwija się działalność agroturystyczna. Powstało szereg osiedli typu letniskowego: np. Babiczki, Wrząca, Florentynów.

Użytki rolne zajmują 9726 ha ogólnej powierzchni gminy, z czego 7 267 ha  stanowią grunty orne, 1 81 ha trwałe użytki zielone i około 238 ha sady.

Lasy i grunty leśne zajmują około 2 999 ha ogólnej powierzchni gminy. Są to głównie lasy chronione będące pod pieczą Lasów Państwowych w rejonie Babiczek, Zalewa, Szydłowa, Mianowa ale również lasy prywatne.

W Gminie Lutomiersk występują gleby różnych klas, ale znaczący jest udział gleb bardzo dobrych i dobrych (II – IV klasy bonitacyjnej) oraz łąk i pastwisk (rozległa dolina rzeki  Ner).

Gmina Lutomiersk ma dobrze rozwiniętą sieć dróg. Gminny układ komunikacyjny tworzą:

- Droga krajowa Nr 71 Stryków – Zgierz – Konstantynów Łódzki – Pabianice; przebiegająca po wschodniej granicy gminy;

- Droga wojewódzka Nr 710 Łódź – Konstantynów Łódzki – Lutomiersk – Szadek – Warta – Błaszki;

- Drogi powiatowe o łącznej długości około 60 km, w tym o nawierzchni bitumicznej 58,5 km;

- Drogi gminne łączące poszczególne miejscowości z drogami powiatowymi, wojewódzką i krajową.

3.8.Demografia.

Obecnie teren gminy zamieszkuje 6 645 osób. Według danych ze „Studium Uwarunkowań Przestrzennych i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy” wynika, że poziom zaludnienia gminy jest stabilny, w granicach 6 550 – 6 650 mieszkańców.

3.9. Działalność gospodarcza.

Według danych pochodzących z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 2003 r, na terenie Gminy  Lutomiersk było zarejestrowanych  426 podmiotów gospodarczych.  Do znaczących zakładów na terenie gminy zaliczyć należy: Mleczarnię w Puczniewie, Zakłady Ceramiki w Lutomiersku i Wrące oraz Hutę Szkła w Wrące.

3.10.Infrastruktura inżynieryjno – techniczna gminy.

3.10.1.Charakterystyka zaopatrzenia w gaz.

Zaopatrzenie części gminy w gaz ziemny wysokometanowy realizowane jest gazociągami średniego ciśnienia, zasilanymi z Konstantynowa Łódzkiego gazociągiem Dn 150 mm, biegnącym wzdłuż ulicy Konstantynowskiej. Siecią gazową objęto miejscowości Mirosławice, Lutomiersk, Wrząca, Prusinowice, Kazimierz, Zdziechów, Zdziechów Kolonia, Czołoczyn. Nie ma przeszkód technicznych aby pozostałą część gminy objąć siecią gazową. Dalszy rozwój uzależniony jest jednak od uzasadnienia ekonomicznego celowości z uwagi na oddalenie od sieci magistralnej oraz rozproszoną zabudowę.

3.10.2.Charakterystyka zaopatrzenia w energię elektryczną.

Zaopatrzenie w energię elektryczną następuje z regionalnego systemu elektroenergetycznego poprzez linie napowietrzne 15 kV doprowadzane z głównych punktów zasilających GPZ 110/ 15 kV „Szadek”, „Poddębice”, „Łask” i „Konstiliana”. Zaopatrzenie odbiorców poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV, głównie słupowe, a następnie liniami niskiego napięcia napowietrznymi i kablowymi. Przez południowe rejony gminy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Pabianice – Adamów.

3.10.3.Sieć wodociągowa i zaopatrzenie w wodę.

Na obszarze gminy funkcjonują zorganizowane systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oparte o zasoby wód podziemnych formacji górnej kredy. Indywidualne studnie kopane i głębinowe występują w rejonach znacznie oddalonych od sieci gminnej. Ujęcia wody wraz ze stacjami wodociągowymi znajdują się w miejscowościach: Lutomiersk, Kazimierz, Prusinowice, Szydłów oraz w Ignacewie dla miasta Konstantynowa Łódzkiego, z którego zaopatrywane są wschodnie obszary gminy Lutomiersk.

4.Założenia wyjściowe programu.

Jako założenia wyjściowe do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutomiersk przyjęto uwarunkowania wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższych rzędów oraz dokumentów uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwraca się na możliwości rozwojowe gminy zarówno w sektorze gospodarczym jak i społecznym. Uwarunkowania te w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do określenia priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego sposobu wykorzystania zasobów naturalnych.

4.1.Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Lutomiersk.

Przy opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska konieczne jest przyjęcie warunków zawartych w programach, planach i strategiach zewnętrznych wyższego rzędu. Główne uwarunkowania zewnętrzne dla gminy Lutomiersk w zakresie ochrony środowiska wynikają z następujących dokumentów:

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i województwa;

- strategii rozwoju regionalnego kraju;

- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa łódzkiego;

- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym;

- systemu prawa ochrony środowiska., w tym projektowanych aktów prawnych;

- programu ochrony środowiska dla województwa łódzkiego;

- programu ochrony środowiska dla powiatu pabianickiego;

4.2.Polityka ekologiczna państwa.

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i priorytety przedstawione w „programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010” oraz dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz 627 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r , „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010” zostały przyjęte jako podstawa tego programu.

Główną zasadą przedstawioną w polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju.

Rozwój zrównoważony definiuje się jako taki, który nie narusza w sposób istotny i trwały środowiska życia człowieka i godzi prawa przyrody, ekonomi oraz rozwoju społeczeństw wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym a następnym. Reasumując stwierdza się że jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka żyjącego w harmonii z przyrodą. Rozwój zrównoważony to taki rozwój globalny, regionalny i lokalny który przeciwstawia się ekspansji opartej o wzrost gospodarczy.

W polityce ekologicznej państwa jako zasady szczegółowe przyjęto:

- Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

*zapobieganie powstaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),

*recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,

*wprowadzanie pro – środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m. in. w standardach ISO 14000 i EMAS, w programach czystszej produkcji,

- Zasadę zanieczyszczający płaci – odnosi się do odpowiedzialności za skutki i zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tą ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowisko, a więc także konsumenci, zwłaszcza gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.

- Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczającą uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych z równymi celami gospodarczymi i społecznymi.

- Zasadę regionalizacji, oznaczającą m. in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno – błotne, szczególnie w strefach przygranicznych).

- Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

4.3.Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony środowiska.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody zostały zawarte w:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz.627, z późniejszymi zmianami);

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz.880);

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r.;

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz. U. Nr 62, poz.627)

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)

5.Założenia ochrony środowiska dla gminy Lutomiersk.

Główną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla gminy Lutomiersk jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania potencjału gminy. Na podstawie danych o stanie środowiska i źródłach jego przekształcania, a także zagrożenia przedstawiono propozycję działań umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju.

5.1.Gminne limity wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska.

W II Polityce ekologicznej państwa, przyjętej przez Radę Ministrów w czerwcu 2000r., a następnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2001r., ustalone zostały następujące ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska:

- Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu 1990r;

- Ograniczenie materiałochłoności produkcji o 50% w stosunku do 1990r., w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD;

- Ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990r. i 25% w stosunku do 2000r.;

- Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych;

- Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych;

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990r.,z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej o 30%  i ze spływu powierzchniowego  - również o 30%;

- Ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu w 1990r.;

5.2.Cel programu ochrony środowiska.

Główny cel programu dla gminy Lutomiersk sformułowano następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju i poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Lutomiersk.

5.3.Priorytety ekologiczne.

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń występujących na terenie gminy wymusiła wytyczenie celów, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których  rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Lutomiersk.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska  na terenie gminy, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych:

Kryteria o charakterze organizacyjnym:

- Konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych;

- Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia;

- Spełnienie wymogów zrównoważonego rozwoju – zgodność przedsięwzięcia z rozwojem gospodarczym gminy;

Kryteria o charakterze środowiskowym:

- Możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi;

- Zgodność z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010;

- Zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie ochrony środowiska;

- Wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska);

Priorytety ekologiczne dla Gminy Lutomiersk:

Kierując się podanymi powyżej kryteriami wytyczono następujące zadania priorytetowe dla Gminy Lutomiersk z zakresu ochrony środowiska:

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa;

- Ochrona i rozwój obszarów chronionych;

- Osiągnięcie standardów jakości elementów środowiska przyrodniczego;

- Poprawa gospodarki wodno – ściekowej;

- Poprawa istniejącego systemu gospodarki odpadami.

6.Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

6.1.Jakość wód i stosunki wodne.

6.1.1.Stan aktualny.

### Wody powierzchniowe

Na terenie Gminy Lutomiersk sieć hydrograficzną tworzą:

- Rzeka Ner (125,9 km) wraz z Zalewką (dopływ Neru), Sroczką, Lubczyną i systemem mniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych.

- Zbiorniki na Zalewce we Wrzącej i Zalewie, na Sroczce w Malanowie oraz w Zofiówce.

Kontroli czystości wód podlega rzeka Ner. Wyniki publikowane są w wydawanym corocznie przez WIOŚ „Raporcie o stanie środowiska w województwie łódzkim”. Dane z ostatniego „Raportu...” za 2003 rok wskazują, że klasyfikacja rzeki pod względem czystości wód jest bardzo niekorzystna. Dane z punktów pomiarowo-kontrolnych określane jako N4 i N5 (Lutomiersk i Puczniew) wykazały w roku 2003, iż wody rzeki nie odpowiadają normom i są w związku z tym kwalifikowane do stwierdzonej klasy czystości „non” (pozaklasowe). Występują zanieczyszczenia: BZT5, ChZT-Mn, zawiesiny NH4, NO2, Nog, PO4, Pog, miano Coli. Na niekorzystną sytuację, decydujący wpływ ma zanieczyszczenie jej wód przez substancje organiczne, biogenne, zawiesiny, miano Coli. Perspektywiczny plan zagospodarowania wód Neru przewiduje docelowo dla tej rzeki II klasę czystości na odcinku od źródeł do ujścia Dobrzynki oraz klasę III od Łaskowic do ujścia do Warty. W 2002 roku badaniom kontrolnym poddano również 5 dopływów Neru: Jasień, Dobrzynkę, Pisę, Bedłówkę i Pisią    - łącznie 6 profili pomiarowo – kontrolnych. Ogólna ocena klasyfikacyjna monitorowanych dopływów Neru była negatywna, jednak skład wód na poszczególnych odcinkach był różny.

Do zakładów, które mogą mieć wpływ na stan wód powierzchniowych na terenie Gminy Lutomiersk  należą: Mleczarnia w Puczniewie ora Zakłady Ceramiki  w Lutomiersku i Wrące.

Wody podziemne

Wschodnia część Gminy Lutomiersk to fragment obszaru zasobowego wód podziemnych określanego jako Główny Zbiornik Wód Podziemnych Niecka Łódzka. Na terenie gminy występują wody podziemne czwartorzędowe oraz z okresu kredy  o małej możliwości zanieczyszczenia pierwotnego poziomu użytkowania.

Główne piętra użytkowe wód głębinowych w Gminie Lutomiersk stanowią:

- czwartorzędowe piętro wodonośne w obrębie którego wyróżnić można poziom gruntowy, poziom międzyglinowy i poziom podglinowy.

- piętro mezozoiczne występujące w spękanych wapieniach i marglach. Ma ono charakter naporowy, a zasilane jest głównie przez drenaż wyżej położonego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

6.1.2.Program poprawy dla pola: Jakość wód i stosunki wodne.

Cel strategiczny:

Osiągnięcie standardu jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania.

Cele długoterminowe:

- Osiągnięcie właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem jakościowym i ilościowym;

- Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej ilości;

- Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej;

- Ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych niekontrolowanymi spływami powierzchniowymi;

- Ochrona zasobów wód podziemnych;

Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód pod względem jakościowym i ilościowym. Oznacza to, że wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:

- Wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia;

- Celów kąpielowych;

- Bytowania ryb łososiowatych lub przynajmniej karpiowatych, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.

Ten długofalowy cel nie jest możliwy do osiągnięcia do 2010 r. – natomiast powinien być osiągnięty do 2015 r., zgodnie z dyrektywą UE 200/60/WE.

Cele krótkoterminowe do roku 2007:

- Poprawa parametrów jakościowych wody pitnej;

- Sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń obszarowych i ścieków deszczowych na wody powierzchniowe;

- Docelowe objęcie systemem kanalizacji i wodociągów całego obszaru gminy;

- Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb);

- Poprawa działań w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej;

Szczególną uwagę przypisuje się kwestii likwidacji zagrożenia ekologicznego związanego obecnie ze skażeniem wód Neru i zagrożeniem powodziowym

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk przyjmuje się:

- optymalizację ochrony przeciwpowodziowej poprzez budowę zbiornika retencyjnych (w tym w rejonie Lutomierska) na terenie Konstantynowa Łódzkiego zbiornika „Lutomiersk” w miejscowości Bechcie o powierzchni zalewu 228,7 ha, pojemności 3887,9 tys. m3 , zbiorników „Żabiczki I”, rów RN – 6 powierzchni zalewu 1,3 ha, pojemności 18,2 tys. m3, „Żabiczki II” , rów R-D-N-15 o powierzchni zalewu 1,6 ha, pojemności 22,4 tys. m3 , „Jasieniec”, Konstantów Łódzki rzeka Jasieniec, powierzchnia zalewu 6,3 ha pojemność 119, 7 tys. m3.

- potrzebę opracowania operatu hydrologicznego rzeki z uwzględnieniem zmian wynikających z realizacji planowanych inwestycji w celu określenia parametrów hydraulicznych koryta oraz funkcjonowania nawodnień w dolinie,

- potrzebę analizy sposobów zrekultywowania rzeki Ner, osadów z rzeki i rekultywacji gleb w dolinie (w tym celu ograniczenia uwalniania i przemieszczania się substancji toksycznych z obszarów najsilniej zanieczyszczonych).

Efekty działań:

- Zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych;

- Zmniejszenie strat wody spowodowanej awaryjnością sieci wodociągowej;

- Efektywniejsze wykorzystanie zasobów wód podziemnych;

- Poprawa stanu zdrowia mieszkańców;

6.1.3.Program operacyjny dla pola: Jakość wód i stosunki wodne.

Tabela 1.Program operacyjny – Jakość wód i stosunki wodne.

| Lp. | Zadanie | Typ Zadania | Termin Realizacji | Realizatorzy | Efekty działań I uwagi | Źródła finansowania | Szacunkowy Koszt tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie. | koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy | Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Budżet gminy Fundusze ekologiczne UE | Według założeń programu operacyjnego inwestycji |
| 2. | Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków. | koordynowane | 2004 - 2007 | Urząd Gminy Mieszkańcy | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej | Budżet gminy Fundusze ekologiczne UE | X |
| 3. | Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych. | koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd gminy Starostwo powiatowe | Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców | Fundusze ekologiczne | 10 000 |
| 4. | Modernizacja ujęcia wody w Szydłowie | koordynowane | 2004 - 2008 | Urząd Gminy | Poprawa jakości wody. | Budżet gminy, Fundusze ekologiczne i Starostwo powiatowe | 500 000 |
| 5. | Modernizacja ujęcia wody w Kazimierzu | koordynowane | 2004 - 2008 | Urząd Gminy | Poprawa jakości wody. | Budżet gminy, Fundusze ekologiczne i Starostwo powiatowe | 700 000 |
| 6. | Opracowanie koncepcji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. | koordynowane | 2004 | Urząd Gminy | Ochrona jakości wód | Budżet gminy, Fundusze ekologiczne i Starostwo powiatowe | 50 000 |
| 7. | Budowa oczyszczalni | koordynowane | 2005 - 2010 | Urząd Gminy | Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Budżet gminy, Fundusze ekologiczne i Starostwo powiatowe | 5 000 000 |
| 8. | Rekultywacja doliny rzeki Ner | koordynowane | 2004 -2020 | Urząd Gminy | Oczyszczenie koryta rzeki Ner z szkodliwych osadów, ochrona doliny przed zainwestowaniem | Budżet Gminy, Starostwo powiatowe, WFOŚiGW, Fundusze ekologiczne, UE | 500 000 |
| 9. | Sukcesywna realizacja programu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej uwzględniającego tworzenie map terenów zalewowych. | koordynowane | 2004 - 2007 | Urząd Gminy | Podniesienie bezpieczeństwa ekologicznego | Budżet gminy, Fundusze Unii Europejskiej | Według bieżących wydatków |

Źródło własne

6.2.Powietrze atmosferyczne.

6.2.1.Stan aktualny.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego polega na zwiększeniu stężeń dowolnych substancji lub energii powyżej pewnych wartości progowych oraz na wprowadzeniu do środowiska substancji obcych. Ocenę jakości powietrza, zgodnie z europejskimi standardami,  dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ustanowionych ze względu na ochronę roślin. Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których Rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu., określa wartości dopuszczalnego stężenia w powietrzu. Lista zanieczyszczeń jakie należy uwzględnić w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje więc: benzen (C6H6), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), ołów (Pb), tlenek węgla (CO), ozon (O3), pył PM10.

Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin zalicza się: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.

W świetle oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2002 r. na obszarze województwa łódzkiego i przeprowadzonej na tej podstawie klasyfikacji stref, powiat pabianicki, a jednocześnie gmina Lutomiersk zarówno pod kątem ochrony zdrowia jak i ochrony roślin  został zaliczony do strefy A.

Tabela 2.Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.

| Lp. | Nazwa strefy/ powiatu | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM 10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |
| 1. | Powiat pabianicki | A | A | A | A | A | A | A | A |

Źródło:Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2002 r

Tabela 3.Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy, uzyskana w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

| Lp. | Nazwa strefy/ powiatu | Kod strefy/ powiatu | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOX | O3 |  |
| 1. | Powiat pabianicki | 3.10.12.08 | A | A | A | A |

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2002 r

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie są kotłownie przydomowe oraz Huta Szła w miejscowości Wrąca.

Tabela 4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z energetycznego spalania paliw.

| Lp. | Gmina | SO2 [Mg] | NO2 [Mg] | Pył ogółem [Mg] | CO2 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lutomiersk | 9,2 | 4,7 | 0,5 | 0,3 |

Źródło:  Program Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego

Na terenie Gminy Lutomiersk brak jest znaczących źródeł zanieczyszczenia powietrza. Istotnym  źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy jest emisja zanieczyszczeń z emitorów  o niskiej wysokości (maksymalnie do 40m). Z tego powodu są one szczególnie uciążliwe dla środowiska. Są to zazwyczaj lokalne kotły grzewcze oraz paleniska domowe. Z reguły duża ilość tych emitorów i niekorzystne warunki rozprzestrzeniania na ograniczonym terenie kształtują poziom stężeń w ich najbliższym otoczeniu. Zjawisko takie występuje na terenach o zwartej zabudowie z dużą ilością indywidualnych palenisk w budynkach mieszkalnych.

Nieco mniejszym problemem z punktu widzenia lokalnych parametrów czystości powietrza jest „niska emisja”  na terenach zabudowy luźnej, gdyż istnieją lepsze warunki przewietrzania i depozycji zanieczyszczeń, a co za tym idzie relatywnie niższe stężenia. Charakterystyczną cechą niskiej emisji jest jej sezonowa zmienność. W okresach grzewczych notuje się wzrost emisji energetycznej w porównaniu do okresów ciepłych.

Stan powietrza.

Jakość powietrza na terenie gminy jest dobra. Należy zmniejszyć zanieczyszczenia pochodzące z tzw. źródeł niskiej emisji i z kotłowni osiedlowych.

Odory.

Odory wiążą się z dyskomfortem związanym z przedostawaniem się gazów złowonnych do powietrza atmosferycznego.

Na podstawie analizy bakteriologicznej powietrza w dolinie rzeki Ner przeprowadzonej 12 razy w 12 punktach pomiarowych stwierdzono, iż powietrze jest średnio a nawet silnie zanieczyszczone. Najwyższą częstotliwością występowania zapachu charakteryzowały się punkty pomiarowe zlokalizowane bezpośrednio na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Smulsku i w miejscowości Lutomiersk (Program Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego).

Do źródeł wytwarzających gazy złowonne (odory) na terenie gminy można zaliczyć:

- Niezorganizowne źródła emisji gazów złowonnych z indywidualnych palenisk domowych (np. spalanie odpadów z tworzyw, gumy w paleniskach domowych),

- Gospodarstwa rolne z nieprzystosowanym miejscem do składowania i gromadzenia odchodów zwierzęcych  oraz gnojowicy,

- Zanieczyszczone wody rzeki Ner.

W celu zmniejszenia dyskomfortu powstającego w wyniku przedostawania się gazów złowonnych do powietrza, proponuje się, aby nie lokalizować w pobliżu wymienionych obiektów nowej zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej, rozszerzać pasy zieleni izolacyjnej, a  także prowadzić edukację ekologiczną w przypadku indywidualnych gospodarstw, w których może mieć miejsce spalanie odpadów i gromadzenie nieczystości pochodzenia zwierzęcego.

6.2.2.Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne.

Cel strategiczny:

Utrzymanie dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy.

Cele średnioterminowe:

- Ograniczenie emisji u źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji;

Ochrona powietrza polega głównie na zapobieganiu powstaniu zanieczyszczeń ograniczenie lub eliminowanie wprowadzonych do powietrza substancji w celu zmniejszenia stężeń dopuszczalnych lub utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Na terenie gminy nie występują przekroczenia norm powietrza. Podstawowe uciążliwości wynikają z:

- Z zanieczyszczeń z sektora komunalno – bytowego, głównie spalania niskiej jakości paliwa (węgla) w paleniskach domowych w sezonie jesienno – zimowym;

W perspektywie ochrona powietrza będzie polegała na ograniczaniu emisji z sektora komunalno – bytowego. Najskuteczniejszą formą ochrony powietrza będzie prewencja, realizowana likwidacja zanieczyszczeń u źródła poprzez:

- Ograniczenia udziału indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu grzewczego gminy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy,

- Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii ,

- Rozwój alternatywnych źródeł energii,

Ochrona powietrza będzie odbywać się głównie w dziedzinie:

Ograniczenie zanieczyszczeń z sektora komunalnego.

Modernizacja palenisk domowych i kotłowni węglowych będzie uzależniona od sytuacji ekonomicznej mieszkańców i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zaleca się aby dążyć do poprawy sytuacji poprzez podnoszenie świadomości  ekologicznej mieszkańców oraz poprzez działania preferujące indywidualnych konsumentów energii cieplnej, którzy zrezygnują z zasilania paliwem węglowym na ekologiczne sposoby ogrzewania.

Zadania:

- Spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach, m. in. takich jak: zmniejszenie zawartości siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość kaloryczna.

- Preferencja  paliwa olejowego, gazowego z dopuszczeniem paliw stałych.

- Termoizolacja elewacji budynków i elementów stolarki okiennej i drzwi.

- Stosowanie w budownictwie materiałów o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej.

- Edukacja ekologiczna mieszkańców dotycząca oszczędnego zużycia energii cieplnej i elektrycznej  oraz korzystania z proekologicznych nośników energii.

Efekty działań:

- Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców gminy, poprawa jakości życia,

- Poprawa stanu fauny i flory na terenie gminy,

- Zmniejszenie strat materialnych spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza.

6.2.3.Program operacyjny dla pola: Powietrze atmosferyczne.

Tabela 5. Program operacyjny – Powietrze atmosferyczne.

| Lp. | Zadanie | Typ Zadania | Termin realizacji | Realizatorzy | Efekty działań I uwagi | Źródła finansowania | Szacunkowy koszt w tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. | koordynowane | 2004 - 2005 | Urząd Gminy Starostwo Powiatowe | Możliwość zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła ich powstania | Budżet gminy Fundusze ekologiczne | 1 000 |
| 2. | Rozbudowa sieci gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. | koordynowane | 2004 -2010 | Urząd gminy Inwestorzy prywatni | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń | Budżet gminy, Starostwo powiatowe Fundusze ekologiczne | 200 000 |
| 3. | Modernizacja kotłowni węglowej w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku | koordynowane | 2004 - 2010 | Urząd gminy | Ograniczenie zanieczyszczeń emisji | Budżet gminy i starostwa, Fundusze ekologiczne | 200 000 |
| 4. | Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (biogaz) | koordynowane | 2004 - 2007 | Urząd Gminy Indywidualni mieszkańcy | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego | Fundusze ekologiczne Środki inwestorów Budżet gminy i starostwa | X |

Źródło: Dane własne

6.3.Hałas i wibracje.

6.3.1.Stan aktualny.

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczania środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie.

Hałasem nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest więc bardzo subiektywne i zależny od wrażliwości słuchowej poszczególnych jednostek. Zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów akustycznych czasu i przestrzeni  nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska zewnętrznego. Uciążliwość hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego częstotliwości i czasu trwania.

Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Artykuł 112 stwierdza:

„Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- Utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;

- Zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego

Pozostałe ustalenia dotyczące hałasu i wibracji zawarte są w następujących aktach prawnych:

- Prawo o ruchu drogowym;

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- Drogach publicznych;

- Inspekcji Ochrony Środowiska;

- Zagospodarowaniu przestrzennym;

- Prawo budowlane;

- Autostradach płatnych;

Wartości progowe poziomów hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 81). Wartości progowe poziomów hałasu wyrażone są za pomocą równoważnego poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, a także startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając wartości dla pory dziennej i nocnej. Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku, przekracza dopuszczalne poziomy, wymagane jest pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, lotnisk oraz portów zarządzający tymi obiektami zobowiązany jest do wykonywania pomiarów i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne należy aktualizować co 5 lat.

Wyróżnia się trzy główne źródła hałasu:

- Hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych,

- Hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,

- Hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej,

Do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy komunikacja drogowa. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego. Dopuszczalne  natężenia hałasu w środowisku w otoczeniu budynków mieszkalnych  wynoszą do 67 dB w porze nocnej i do 75 dB w porze dziennej. Gminny układ komunikacyjny tworzą :

- droga krajowa nr 71 przebiegająca na południowo-wschodniej granicy gminy;

- droga wojewódzka nr 710;

- drogi powiatowe;

- drogi gminne.

Z tego względu utrzymuje się tendencja wzrostowa natężenie hałasu związanego z ruchem pojazdów.

Natomiast ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący w wyniku stosowania oszczędnych materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów itp. Do tych hałasów zalicza się również uciążliwy hałas wewnątrz budynków np. wadliwe funkcjonowaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej , centralnego ogrzewania, dźwigów, hydroforów. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30 – 40 dB, a nocą 25 – 30 dB.

# Wibracje

Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:

- Wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń;

- Wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach mechanicznych itp.

Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz długości trwania działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też wibracje należy zmniejszyć lub likwidować w miejscach ich powstania m. in. poprzez zmiany w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowania elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów tłumiących wibracje.

6.3.2.Program poprawy dla pola: Hałas i wibracje.

Cel strategiczny:

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy i spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu.

Cele długookresowe:

- Ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu wzdłuż głównych dróg;

- Wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada przyjętym standardom;

- Wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego;

- Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem;

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

- Rozpoznanie sytuacji akustycznej w gminie;

- Inwentaryzacja miejsc gdzie występują przekroczenia hałasu;

- Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez:

- poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność ruchu;

- poprawa stanu nawierzchni ulic i torowisk;

- rozbudowa ścieżek rowerowych;

- budowa ekranów akustycznych;

- zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni;

- stosowanie dźwiękochłonnych elewacji;

- wymiana okien na dźwiękoszczelne;

- Montaż ekranów akustycznych wokół obiektów szczególnie uciążliwych;

- Zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych budynków;

Efekty działań:

- Spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu;

- Zmniejszenie skali obiektywnego narażenia mieszkańców gminy na hałas;

- Intensyfikacja kontroli i nadzoru nad istniejącymi źródłami hałasu oraz intensyfikacja działań prewencyjnych dla ograniczenia uciążliwości obiektów

6.3.3.Program operacyjny dla pola: Hałas i wibracje.

Tabela 6.Program operacyjny – Hałas.

| Lp. | Zadanie | Typ Zadania | Termin realizacji | Realizatorzy | Efekty działań i uwagi | Źródła finansowania | Szacunkowy Koszt tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja i remonty ulic na terenie gminy. | koordynowane |  | Urząd gminy Zarząd Dróg | Zmniejszenie uciążliwości ruchu | Budżet gminy | 100-200 |
| 2. | Budowa zabezpieczeń przed uciążliwościami akustycznymi np. osłon, ekranów akustycznych. | koordynowane |  | Zarząd Dróg Przedsiębiorcy | Mniejsza uciążliwość hałasu drogowego dla ludności | Środki inwestorów Środki UE | 100 |
| 3. | Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni wzdłuż dróg. | koordynowane |  | Zarząd dróg | Mniejsza uciążliwość hałasu drogowego dla ludności | Środki UE fundusze ekologiczne | 10-20 |
| 4. | Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej. | koordynowane | 2004 - 2005 | Urząd gminy Starostwo Powiatowe | Baza danych o źródłach uciążliwości akustycznej | Budżet gminy Fundusze ekologiczne | 100 |

Źródło: Dane własne

6.4.Promieniowanie elektromagnetyczne.

6.4.1.Stan aktualny.

Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące wynika z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii.

Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię, widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie:

- Jonizujące – występujące w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle badaniach naukowych;

- Niejonizujące – występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp.

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.

Ogólna sytuację radiacyjną w środowisku charakteryzują obecnie następujące wielkości podstawowe:

- Poziom promieniowania gamma, obrazujący zagrożenie zewnętrzne naturalnymi i sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego, istniejące w środowisku lub wprowadzone przez człowieka;

- Stężenia naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w komponentach środowiska, a w konsekwencji w artykułach spożywczych, obrazujące narażenie wewnętrzne ludzi w wyniku wchłonięcia izotopów drogą pokarmową;

Źródła promieniowania elektromagnetycznego.

Promieniowanie jonizujące.

Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych. W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych. Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest różna w różnych miejscach naszego globu.

Radionuklidy  pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych. Również wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.

Promieniowanie niejonizujące:

Na terenie gminy Lutomiersk występują następujące źródła promieniowania niejonizującego:

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Pabianice – Adamów. Jej przebieg przez tereny niezurbanizowane nie stwarza zagrożeń dla otoczenia,

- Korytarze teletransmisyjne relacji Łódź – Zygry, na trasie których występuje ograniczenie wysokości zabudowy do max. 10 m, od poziomu gruntu – co także nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców,

- Maszty telefonii komórkowej w miejscowości Wrząca i Puczniew.

Na terenie gminy nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych oraz dotyczących oddziaływania promieniowania na środowisko, a w szczególności na zdrowie mieszkańców. Niemniej jednak, można przypuszczać, że aktualnie w miejscach dostępnych dla ludności nie występują w Gminie Lutomiersk pola elektromagnetyczne o natężeniach wyższych od dopuszczalnych.

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach , w miejscach dostępnych dla ludzi. Wokół budowanych stacji bazowych telefonii komórkowych istnieje możliwość tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania .

Należy jednak mieć na uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie stale wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost promieniowania ma rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych. Przedstawiony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania.

6.4.2.Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne.

Cel strategiczny:

Ograniczenie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego.

Cel długoterminowy:

- Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców gminy ze strony promieniowania elektromagnetycznego;

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

- Inwentaryzacja i kontrola źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Lutomiersk;

- Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego poniżej dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie;

- Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, gospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym;

6.4.3.Program operacyjny dla pola: Promieniowanie niejonizujące.

Tabela 7.Program operacyjny – promieniowanie niejoniuzujące.

| Lp. | Zadanie | Typ zadania | Termin realizacji | Realizatorzy | Efekty działań i uwagi | Źródła finansowania | Szacunkowy Koszt w tys PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów. | Koordynowane | 2004 – 2007 | WIOŚ Energetyka Polska | Baza danych o źródłach i oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. | Budżet państwa Fundusze ekologiczne Środki inwestorów | Według założeń operacyjnych tej inwestycji |
| 2. | Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy. | Koordynowane | 2005 | Urząd gminy WIOŚ | Zapobieganie zagrożeniom ze strony promieniowania elektromagnetycznego | Budżet gminy | 1 000 |
| 3. | Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy | Zapobieganie zagrożeniom ze strony promieniowania elektromagnetycznego na etapie planowania. | Budżet gminy | Według założeń operacyjnych tej inwestycji |

Źródło: Dane własne

6.5.Poważne awarie.

6.5.1.Stan aktualny.

Zagrożenia tego typu powstają nieoczekiwanie, ich przebieg jest gwałtowny i żywiołowy, o dużej intensywności przemian jednostkowych i wywołuje różnego rodzaju reakcje fizykochemiczne zagrażające zdrowiu i życiu ludzi oraz otaczającemu środowisku. Oprócz ustawy Prawo ochrony środowiska, poważnym awariom poświęcona jest część ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Pozostałe uregulowania zawarte są przede wszystkim w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie o Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  posługuje się szerszą terminologią niż ustawa Prawo ochrony środowiska, bowiem posługuje się pojęciami pożaru, klęski żywiołowej oraz innego miejscowego zagrożenia. To ostatnie oznacza inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia lub środowiska. Zwalczaniu powodzi poświęcony jest osobny dział w ustawie Prawo wodne.

Obecnie brak jest na terenie gminy działalności gospodarczej powodującej istotne zagrożenia stanu środowiska przyrodniczego.

Potencjalne zagrożenia środowiska na terenie Gminy Lutomiersk związane są głównie z :

- Występowaniem w dolinie Neru zagrożenia powodziowego;

- Transportem materiałów i substancji niebezpiecznych głównie drogą wojewódzką nr 710 przebiegającą przez Lutomiersk;

- Stacjami paliw;

.

6.5.2.Program poprawy dla pola: Poważne awarie.

Cel strategiczny:

Zapobieganie poważnym awariom oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia.

Cele średniookresowe:

- Budowa nowych i konserwacja istniejących wałów przeciwpowodziowych;

- Budowa zbiornika retencyjnego w Lutomiersku;

- Systematyczne prowadzenie konserwacji koryt rzecznych, naprawa, utrzymanie w pełnej sprawności technicznej ogroblowania rzeki Ner;

- Monitoring poziomu wód na rzece Ner i jej dopływach;

- Sporządzanie listy obiektów mogących być przyczyną poważnej awarii oraz wyegzekwowanie od nich sporządzania raportów bezpieczeństwa, zakładowych planów zarządzania ryzykiem oraz planów operacyjno – ratowniczych, prewencyjnych programów zapobiegania awariom;

- Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych;

- Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań;

Efekty działań:

- Wzrost bezpieczeństwa środowiskowego.

- Minimalizacja ryzyka występowania poważnych zagrożeń  oraz awarii dla środowiska poprzez zwiększony poziom prewencji.

- Wzrost świadomości społecznej.

- Zwiększenie możliwości przeciwdziałania skutkom występowania wydarzeń nadzwyczajnych.

6.5.3.Program operacyjny dla pola: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Tabela 8.Program operacyjny – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

| Lp. | Zadanie | Typ zadania | Termin realizacji | Realizatorzy | Efekty działań i uwagi | Źródłla finansowania | Szacunkowy Koszt w tys PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa zbiornika retencyjnego w Lutomiersku | Koordynowane | 2004 - 2007 | Urząd Gminy | Ochrona przeciwpowodziowa | Urząd gminy, Urząd powiatowy, Fundusze ekologiczne | X |
| 2. | Uzupełnianie sprzętu i materiałów dla służb ratowniczych. | Własne | 2004 – 2007 | Urząd Gminy Straż Pożarna | Zwiększenie bezpieczeństwa gminy | Fundusze ekologiczne | 150 000 – 500 000 |
| 3. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii. | Własne | 2004 – 2007 | Urząd Gminy | Zapobieganie możliwości wystąpienia i skutkom poważnej awarii | X | X |
| 4. | Informowanie mieszkańców gminy o wystąpieniu poważnych awarii lub zagrożeń naturalnych. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy Policja Szkoły | Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy | Fundusze ekologiczne | 5 000 |
| 5. | Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii i zapobiegania im. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy szkoły policja | Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy | Fundusze ekologiczne | 10 000 |
| 6. | Optymalizacja tras przewozu substancji niebezpiecznych z wykluczeniem terenów o wysokiej gęstości zaludnienia oraz ograniczenie prędkości tych pojazdów na terenach zabudowanych. | koordynowane | 2004 - 2007 | Państwowa Straż Pożarna Urząd Gminy Zarządca Dróg | Minimalizacja wystąpienia awarii | Fundusze ekologiczne Budżet gminy | Wg programu operacyjnego inwestycji |
| 7. | Poprawa stanu technicznego dróg – tras przewozu substancji niebezpiecznych. | koordynowane | 2004 - 2007 | Urząd Gminy Zarządca Dróg | Minimalizacja wystąpienia awarii | Fundusze ekologiczne Budżet gminy | Wg programu operacyjnego inwestycji |

Źródło: dane własne

7.Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.

7.1.Ochrona przyrody i krajobrazu.

Ochrona przyrody obejmuje wszelkie działania mające na celu niedopuszczenie do zniszczenia lub zdegradowania składników przyrody zwłaszcza dziko występujących roślin i zwierząt, elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz całych kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.

Pojęcie ochrony krajobrazu polega natomiast na objęciu się wyróżniających krajobrazowo terenów, stanowiących różne typy ekosystemów i zminimalizowanie w nich działalności, która mogłaby w istotny sposób zakłócić równowagę ekologiczną.

7.1.1.Lasy.

Lasy stanowią istotny element systemu ekologicznego województwa łódzkiego. Według danych Urzędu Statystycznego lasy zajmują 22,1% powierzchni gminy. Lesistość województwa wynosi 20,5%, co daje 16 lokatę województwa w skali kraju. W ramach lasów państwowych występują lasy ochronne. Na obszarze gminy Lutomiersk znajduje się podlegający szczególnej ochronie Puczniewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Wyróżniają się tu krajobrazowo różne typy ekosystemów – pola, cieki ale dominują lasy. Obszar został powołany rozporządzeniem wojewody sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 roku. Na terenie gminy zajmuje  powierzchnię 4 102 ha. W obrębie Puczniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują się dwa ścisłe rezerwaty przyrody:

- Rezerwat leśny Jodły Oleśnickie (utworzony w 1962 r.), w którym wielowarstwowy dzrzewostan jodłowy ze starodrzewem utworzono w celu ochrony stanowisk jodły rosnącej na północnej granicy zasięgu tego gatunku;

- Rezerwat Mianów (utworzony w 2000 roku), który jest śródleśnym kompleksem torfowisk niskich z roślinnością torfowiskową, obejmujący ekosystem potencjalnie najbardziej narażony na degradację;

W rejestrze chronionych pomników przyrody gminy znajduje się 7 pomników przyrody ożywionej (drzewa i zespoły drzew) i jeden głaz jako pomnik przyrody nieożywionej:

- Na wschód od miejscowości Mianów -  dąb szypułkowy (obw. 385 cm);

- W miejscowości Puczniew grupa drzew: dęby szypułkowe (2), jesion wyniosły, lipy drobnolistne (10);

- W miejscowości Mikołajewice, koło kościoła , dwie lipy szerokoloistne;

- W miejscowości Szydłów 12 dębów szypułkowych (Park Wiejski);

- W miejscowości Trupianka głaz narzutowy o obwodzie 1060 cm;

7.1.1.2.Program poprawy dla pola: Lasy.

Cel strategiczny:

Ochrona i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych.

Cele długoterminowe:

- ochrona zasobów leśnych;

- zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów;

- poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów;

Cele krótkoterminowe:

- ochrona gleb leśnych, a szczególnie substancji organicznej gleby;

- prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa, w tym pracowników leśnictwa w zakresie celów i korzyści trwałej i zróżnicowanej gospodarki leśnej, rozwój edukacji i nauk leśnych;

- preferowanie różnorodności biologicznej ekosystemów i ich dostosowanie do miejscowych warunków siedliskowych;

- podjęcie działań na rzecz objęcia ochroną terenów cennych przyrodniczo;

- stałe uzupełnianie ubytków drzewostanu na najbardziej zagrożonych terenach intensywnej penetracji turystycznej, tras komunikacyjnych, w sąsiedztwie miejsc powierzchniowej eksploatacji surowców;

- monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, szkodniki, choroby);

7.1.2.Program poprawy dla pola: Obszary chronione i tereny zieleni urządzonej.

Cel strategiczny:

Ukształtowanie i ochrona gminnego systemu obszarów chronionych.

Cele krótkoterminowe:

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych:

*wytypowanie obiektów cennych przyrodniczo do utworzenia użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo krajobrazowych i stanowiskach dokumentacyjnych;

*ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zainwestowaniem;

*ochrona istniejącej zieleni urządzonej;

*użytkowanie zasobów zieleni w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu;

Ochrona flory i fauny:

*zachowanie istniejących zbiorników wodnych;

*preferowana budowa przejść dla zwierząt nad lub pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt;

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego:

*rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo;

*ochrona istniejącej zieleni urządzonej;

Wzrost świadomości społecznej w zakresie form ochrony przyrody:

*uwzględnienie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach rozwoju gminy;

*ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zainwestowaniem;

7.1.3.Program operacyjny dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu.

Tabela 9.Program operacyjny dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu.

| Lp. | Zadanie | Typ zadania | Termin realizacji | Realizatorzy | Efekty działań i uwagi | Źródło Finansowania | Szacunkowy Koszt w tys PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Przyrody w zakresie ochrony starodrzewia i cennych obiektów przyrodniczych. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy Wojewódzki Konserwator Zabytków | Prawidłowa ochrona starodzrzewia, pomników przyrody, parków zabytkowych, które ze względu na wiek i wartości przyrodnicze objęte są opieką konserwatorską. |  | Wg założeń planu operacyjnego inwestycji |
| 2. | Promocja walorów przyrodniczych gminy. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy Starostwo Powiatowe | Wyższa świadomość mieszkańców dotycząca przyrody, lepsze warunki do zdrowego wypoczynku. | Fundusze ekologiczne Środki inwestorów | Według założeń programu operacyjnego inwestycji |
| 3. | Budowa przejść dla zwierząt nad i pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Przedsiębiorstwa robót drogowych Inwestorzy prywatni | Ochrona zwierząt | Środki Inwestorów | Wg założeń planu operacyjnego inwestycji |
| 4. | Wytypowanie obiektów cennych przyrodniczych do utworzenia użytków ekologicznych, pomników przyrody i stanowisk dokumentacyjnych. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy | Wzmocnienie terenów cennych przyrodniczo, ochrona istniejących zasobów przyrody | Fundusze ekologicznej Budżet Gminy | Wg założeń planu operacyjnego inwestycji |
| 5. | Urządzenie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni Urządzonej. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy | Zwiększenie estetyki krajobrazu, a przez to atrakcyjności gminy. | Fundusze ekologiczne Budżet Gminy | Wg założeń planu operacyjnego inwestycji |
| 6. | Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesująco przyrodniczo. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd Gminy Starostwo Powiatowe | Wzrost atrakcyjności gminy. | Fundusze ekologiczne Budżet gminy | Wg założeń planu operacyjnego inwestycji |
| 7. | Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów przyrody. | Własne | 2004 – 2007 | Urząd Gminy | Zachowanie ładu i porządku w gminie. |  |  |
| 8. | Nasadzenie nowych drzew i krzewów na terenie gminy. | Własne | 2004 – 2007 | Urząd Gminy | Poprawa estetyki gminy. | Fundusze ekologiczne Budżet gminy | Wg założeń planu operacyjnego inwestycji |

Źródło: Dane własne

7.2.Powierzchnia terenu.

7.2.1.Gleby.

Racjonalne gospodarowanie zasobami gleb ma na celu utrzymanie harmonijnego rozwoju gospodarczego i zagwarantowanie zdrowych warunków życia ludzi i zwierząt oraz produkcji bezpiecznej żywności i pasz. W Polsce ochrona gleb, rekultywacja oraz poprawa ich wartości użytkowej została zawarta w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych wielokrotnie nowelizowanej. Ochrona gruntów leśnych i rolnych w myśl tych przepisów ma polegać przede wszystkim na ograniczeniu przeznaczenia terenów użytkowych rolniczo i pod lasami na cele nierolnicze, zapobieganiu obniżaniu urodzajności i produktywności gleb oraz na przywracaniu wartości użytkowej obszarom, które utraciły swój pierwotny charakter. Zasadniczą przyczyną powstania różnorodnych rodzajów i gatunków gleb było zróżnicowanie rzeźby, budowy geologicznej, skał macierzystych i stosunków wodnych.

Na terenie gminy występują gleby różnych klas, ale znaczący udział mają gleby II – IV klasy bonitacyjnej oraz łąki i pastwiska. Gleby wyższych klas II, III a i III b (około 2630 ha) i klas IV a i IV b (około 1 470 ha) zajmują powierzchnię wynoszącą około 43 % użytków rolnych. Tworzą one rolniczą przestrzeń produkcyjną. Gmina posiada korzystne warunki dla produkcji rolnej. Wartość wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 66,4 pkt. w skali 100-tu punktowej i jest powyżej średniej dla województwa łódzkiego (62,6 pkt.), a zdecydowanie powyżej średniej dla powiatu pabianickiego (58,9 pkt.).

Na terenie Gminy Lutomiersk występują następujące typy gleb:

- płowy (pseudobielicowe)	- 39 %

- rdzawe				- 27 %

- mady				 - 13 %

- brunatne			  - 8 %

- organiczne			  - 7 %

- czarne ziemie			  - 6 %

7.2.2.Program poprawy dla pola: Gleby.

Cel strategiczny:

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacją.

Cele średnioterminowe:

- Rekultywacja doliny rzeki Ner;

- Utrzymanie funkcji rolniczej gminy jako wiodącej;

- Zahamowanie procesów degradacji gleb i gruntów;

- Ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – ochrona ilościowa;

- Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię , w zakresie zasad jej ochrony;

Cele krótkoterminowe:

- Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi;

- Rekultywacja gleb zdegradowanych;

- Ograniczenie zanieczyszczeń związanych z działalnością rolnictwa (promowanie rolnictwa ekologicznego, upowszechnienie zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Rolniczych);

- Zwiększenie świadomości społecznej odnośnie ochrony powierzchni ziemi i gleb;

7.2.3.Program operacyjny dla pola: Gleby.

Tabela 10.Program operacyjny dla pola: Gleby.

| Lp. | Zadanie | Typ zadania | Termin realizacji | Realizatorzy | Efekty działań i uwagi | Źródła finansowania | Szacunkowy koszt w tys PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upowszechnienia zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Ośrodek Doskonalenia Rolniczego Urząd Gminy | Zwiększenie wiedzy rolników i osób uprawiających ziemię na temat właściwości gleb i ich prawidłowej uprawy | Fundusze ekologiczne dotacje | Według programu operacyjnego |
| 2. | Ograniczenie przeznaczenia gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne. | Koordynowane - | 2004 – 2007 | Urząd gminy | Ochronna gleb cennych rolniczo przez wyłączeniem z produkcji rolnej | - | X |
| 3. | Przeznaczenie gleb zdegradowanych do zalesienia lub rekultywacji w kierunku rekreacyjnym. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Urząd gminy inwestorzy | Zwiększenie lesistości i zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców | Fundusze ekologiczne Środki inwestorów | Według założeń programu operacyjnego inwestycji |
| 4. | Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi. | Koordynowane | 2004 – 2007 | Starosta powiatu WIOŚ | Możliwość szybkiego reagowania w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleb | Budżet własny Fundusze ekologiczne Dotacje Środki inwestorów | Według założeń programu operacyjnego inwestycji |
| 5. | Promowanie rolnictwa ekologicznego. | koordynowane | 2004 - 2007 | Urząd Gminy Ośrodek Doskonalenia Rolniczego WIOŚ | Zwiększenie wiedzy rolników i osób uprawiających ziemię na temat właściwości gleb i ich prawidłowej uprawy | Fundusze ekologiczne Budżet Gminy | Według programu operacyjnego |

Źródło: Dane własne

7.2.4.Surowce mineralne.

Surowce mineralne występujące na terenie województwa łódzkiego są genetycznie związane z budową geologiczną stanowiącą podstawowy składnik środowiska przyrodniczego tego obszaru

Na terenie gminy Lutomiersk występują kopaliny użyteczne obejmujące tylko surowce okruchowe  - utwory piaszczyste i piaszczysto żwirowe akumulacji eolicznej, lodowcowej i wodnolodowcowej.

W południowej i wschodniej części gminy znajdują się trzy udokumentowane złoża piasków oraz piasków i żwirów:

- Zalew (złoże nr 1);

- Zalew (złoże nr 2);

- Florentynów (złoże nr 3);

Złoże Zalew (nr 1) udokumentowano w 1993 roku na powierzchni 5 114 m2. W tym samym roku wydano koncesję i rozpoczęto eksploatację. Surowiec wykorzystywany był w drogownictwie i do celów budowlanych. W 1996 roku ze względu na niedopełnienie przez właściciela złoża formalności związanych z opracowaniem odpowiednich dokumentów koncesję cofnięto i eksploatację zaniechano. Według aktualnego bilansu na dzień 31.12.2002 zasoby wynoszą 35 640 ton.

Pozostałe złoża: Zalew II (złoże nr 2) i Florentynów (złoże nr 3) nie były dotychczas eksploatowane. Obecnie eksploatacja kruszywa – piasku i piasku ze wirem została niemal całkowicie zarzucona. Większość z wyrobisk jest zrekultywowana lub częściowo zrekultywowana lub uległa samorekultywacji lub są to wyrobiska obecnie częściowo lub całkowicie zarośnięte.

W miejscowości Orzechów na prywatnej działce leśnej eksploatowane są piaski i żwiry. Jest to formalnie uzgodnione z władzami gminy i powiatu jako kopanie stawu a w perspektywie rekreacyjne zagospodarowanie terenu. Pozostałe wyrobiska są niewielkich rozmiarów, a eksploatuje je okoliczna ludność w niewielkiej ilości na własne potrzeby. Obszar gminy Lutomiersk nie ma dużego znaczenia pod względem poszukiwania i eksploatacji złóż kopalin. Znaczenie złóż jest jednak lokalne i władze gminy winny dążyć do racjonalnej gospodarki tymi zasobami.

8.Zrównoważone wykorzystanie surowców , materiałów, wody i energii.

8.1.Racjonalizacja użytkowania wody do celów konsumpcyjnych i przemysłowych.

Cel strategiczny:

Zmniejszenie w perspektywie do roku 2010 wodochłonności produkcji przemysłowej o 50% w porównaniu z rokiem1990.

Na terenie gminy Lutomiersk nie ma dużych zakładów produkcyjnych, które pobierałyby znaczne ilości wody do celów przemysłowych. Wobec tego realizacja celu będzie polegała na racjonalizacji zużycia wody przez jednostki funkcjonujące w sektorze komunalnym, a także wszystkich mieszkańców gminy. Duże znaczenie ma również ograniczenie strat wody przy przesyłaniu jej z ujęć do odbiorców, poprzez remonty, konserwacje i naprawy sieci wodociągowej.

Cele krótkoterminowe:

- Zmniejszenie a docelowo eliminacja wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w przemyśle i rolnictwie, z wyjątkiem przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

- Modernizacja sieci wodociągowej w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych.

- Wspierania działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych.

Efekty działań:

- Zwiększenie regionalnych zasobów wody;

- Ograniczenie deficytów wody;

- Zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków;

8.2.Zmniejszenie zużycia energii.

Cel strategiczny:

Zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu o 25% w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2000 i  o 50% w porównaniu z rokiem 1990.

Cel ten wynika bezpośrednio z założeń polityki ekologicznej państwa. Osiągnięcie go jest uwarunkowane urealnieniem cen energii, m. in.. poprzez wliczenie w jej cenę kosztów jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska). Podstawowe znaczenie będą mieć działania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki oraz wzrost świadomości społeczeństwa. Ograniczenie ogólnego zużycia energii przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wymienione działania będą realizowane przez podmioty gospodarcze, a także wytwórców energii; władze samorządowe szczebla gminnego mają ograniczony wpływ na realizację założonych celów. Niemniej istotne jest prowadzenie działań edukacyjnych i informowanie o dostępnych możliwościach w zakresie ograniczenia zużycia energii.

Cele krótkoterminowe:

- Wprowadzenie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej.

- Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych oraz obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

- Poprawa parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych.

- Racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo gminy.

Efekty działań:

- Zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych,

- Spadek zużycia paliw,

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza,

- Ograniczenie kosztów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami,

- Zmniejszenie kosztów produkcji energii,

8.3.Wzrost wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Cele strategiczne:

- Zwiększenie do roku 2010 udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, do 3,1% w roku 2005, 3,65 % w roku 2006 i systematyczny wzrost do 7,5% w roku 2010.

- Zwiększenie do roku 2010 wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych o 100% w stosunku do roku 2000.

Obecnie wykorzystanie energii odnawialnej w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 6%. Planuje się wzrost tego udziału do 12% w perspektywie roku 2010. w Polsce zakłada się, że do 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na poziomie 7,5% (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003). Na terenie gminy Lutomiersk istnieje możliwość wykorzystania energii odnawialnej głównie cieplna (kotły opalane biomasą).

Cele krótkoterminowe:

- Inwentaryzacja potencjału energii odnawialnej i niekonwencjonalnej na terenie gminy.

- Działalność edukacyjno – informacyjna w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Efekty działań:

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw.

- Rozwój rolnictwa konkurencyjnego dla produkcji rolnej.

8.4.Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji.

Cele strategiczne:

- Ograniczenie do roku 2010 materiałochłonności produkcji 50% w stosunku do roku 1990.

- Wycofanie z produkcji i użytkowania, bądź ograniczenie użytkowania substancji  i materiałów niebezpiecznych (reglamentowanych przez dyrektywy UE i przepisy prawa międzynarodowego. Dotyczy substancji zawierających metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne oraz substancje niszczące warstwę ozonową.

Cele krótkoterminowe:

- Ograniczenie nieprawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych.

- Zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego w zakładach produkcyjnych.

- Opracowanie i wdrożenie programu usuwania azbestu dla mieszkańców i przedsiębiorców.

- Zapobiegania i minimalizacja zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom życia.

Efekty działań:

- Zmniejszenie nakładów jednostkowych na produkcję przemysłową,

- Zmniejszenie ogólnych kosztów ochrony środowiska oraz w zakładach,

- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- Zmniejszenia zużycia surowców naturalnych i innych materiałów,

- Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów,

9.Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych.

Rozwój cywilizacyjny i gospodarczy są przyczyną degradacji środowiska naturalnego – zanieczyszczenia jego poszczególnych komponentów, wyczerpania się surowców, a także zmiany gatunkowe fauny i flory. Przeciwdziałaniem dla niekontrolowanej ekspansji gospodarczej jest przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju, który polega na prowadzeniu szerokiej działalności człowieka, ciągłym rozwoju gospodarczym i społecznym przy niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających restytucji zniszczonych elementów środowiska. Istota rozwoju zrównoważonego polega na tym aby zapewnić zaspokojenie naszych obecnych potrzeb bez ograniczenia przyszłym generacjom możliwości rozwoju. Na terenie Gminy Lutomiersk rolnictwo i leśnictwo jest podstawową formą działalności gospodarczej i źródłem utrzymania większości mieszkańców. W rolnictwie w najbliższych latach będą wymagane głęboko idące zmiany w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Do pożądanych planowanych do osiągnięcia cech zrównoważenia sektora rolnictwa należą:

- Utrzymanie i rozwój zróżnicowania sposobów i kierunków produkcji, przede wszystkim różnej wielkości gospodarstw stopnia ich specjalizacji intensywności gospodarowania;

- Powszechne wdrożenie dobrych praktyk rolniczych, zwłaszcza w zakresie stosowania nawozów mineralnych i chemicznych  środków ochrony roślin;

- Rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;

- Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, w szczególności infrastruktury związanej z ochroną środowiska;

10.Edukacja ekologiczna.

Realizacja celów i zadań zamierzonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga zaangażowania i świadomości mieszkańców Gminy Lutomiersk i działających tu podmiotów gospodarczych.

Cel strategiczny:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Lutomiersk, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska.

(cel na podstawie Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej)

Cele średniookresowe:

- Opracowanie i wdrożenie programu informacyjno – edukacyjnego dla mieszkańców gminy Lutomiersk.

- Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej części mieszkańców gminy.

- Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy w odniesieniu do środowiska.

Cele długookresowe:

- Kontynuacja edukacji na temat ochrony środowiska.

- Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu  edukacji ekologicznej.

- Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji o stanie środowiska i działań na rzecz jego ochrony.

Tabela 11.Zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

| Lp. | Zadania | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu informacyjno – edukacyjnego dla mieszkańców gminy. | Urząd Gminy |
| 2. | Opracowanie i wdrożenie międzyprzedmiotowych ścieżek ekologicznych dla szkół. | Dyrekcje szkół |
| 3. | Rozwój i wspieranie szkolnych kółek o tematyce związanej z ochroną środowiska. | Dyrekcje szkół, Urząd Gminy |
| 4. | Organizacja szkolnych konkursów, przedstawień związanych z ochroną środowiska. | Dyrekcja szkół, Urząd Gminy |
| 5. | Organizacja akcji promujących zasady zrównoważonego rozwoju i „Dobrych praktyk rolniczych”. | Urząd Gminy |
| 6. | Akcje informujące o zasadach postępowania przy uzyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. | Starostwo Powiatowe Urząd Gminy |
| 7. | Organizacja szkoleń, wykładów z zakresu jakości komponentów środowiska. | Urząd gminy |

11.Aspekty finansowe realizacji programu.

Realizacja zadań przedstawionych w Programie Ochrony Środowiska wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji systemu. Największe nakłady na ochronę środowiska, w tym gospodarkę odpadami, pochodzą ze źródeł własnych, funduszy i dotacji ekologicznych, a także kredytów i pożyczek. Środki budżetowe w ochronie środowiska odgrywają bardzo znikomą role. Tylko inwestycje i działania uwzględnione w Planie Gospodarki Odpadami i Programie Ochrony Środowiska dla gminy mogą liczyć na pozyskanie środków publicznych. Wspierane powinny być głównie inwestycje o charakterze regionalnym. Zadania wytyczone w Programie Ochrony Środowiska mają odzwierciedlenie w priorytetach funduszy ekologicznych. Istnieje szansa wsparcia finansowego z tych źródeł na ochronę powietrza, wód, gospodarkę wodną – ściekową. Natomiast w zakresie kredytów bankowych, duże szanse mają inwestycje z zakresu ochrony powietrza. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Szczególne wsparcie można uzyskać na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej, modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych.

Fundusze finansujące projekty ochrony środowiska:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Fundusz Leśny,

- Fundusz Ochrony Gruntów Ornych,

- Fundusze akcesyjne,

- Programy wspólnotowe: Sokrates II, Leonardo da Vinci II, Save II,

- VI Program Ramowy Badań na lata 2002 – 2006,

- Fundacja Ekofundusz,

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ERGF,

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych – EAGGF.

12.Zarządzanie ochroną środowiska w gminie.

W niniejszym rozdziale przedstawiono zasady i instrumenty zarządzania środowiskiem wynikające z uprawnień na szczeblu gminnym i powiatowym. Jako szczególny element wyróżniono Program Ochrony Środowiska dla gminy Lutomiersk, który będzie instrumentem koordynującym poszczególne działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy.

12.1.Instrumenty zarządzania środowiskiem.

Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają z następujących aktów prawnych:

Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach,  Ustawa o ochronie przyrody, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo Geologiczne i Górnicze, Prawo Budowlane, Prawo wodne.

Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą:

- Instrumenty prawne;

- Instrumenty finansowe;

- Instrumenty społeczne;

- Instrumenty strukturalne;

12.1.1.Instrumenty prawne.

Program ochrony środowiska realizowany będzie w oparciu o prawo polskie, zgodne z przepisami UE. Realizacja programu odbywać się będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w oparciu o kompetencje organów zarządzających środowiskiem. Składają się na nie:

- decyzje reglamentacyjne – pozwolenia zintegrowane na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, emitowanie hałasu, emitowanie pól elektromagnetycznych

- pozwolenia i decyzje na gospodarowanie odpadami

- pozwolenia wodno – prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych

- zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa górniczego i geologicznego

- uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska

- opłaty za korzystanie ze środowiska

- administracyjne kary pieniężne

- decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów

- kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska  i zobowiązań wynikających z decyzji

- oceny oddziaływania na środowisko

Wymienione instrumenty prawne będą stosowane przez Wojewodę Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Starostę Pabianickiego, wójtów gmin, burmistrzów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Inspektora Sanitarnego zgodnie z kompetencjami wymienionych organów.

Organy przedstawicielskie mogą ustanawiać inne składniki prawa miejscowego, a w szczególności dotyczącego gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju. Bardzo istotne dla wdrażania założeń programu prawa miejscowego ustalone przez:

- Wojewodę Łódzkiego dotyczące ochrony cennych obiektów przyrodniczych;

- Rady Gmin dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

Wymienione instrumenty prawne pomogą w terminowej realizacji Programu Ochrony Środowiska pod warunkiem, iż wszystkie w/w organy będą wywiązywać się ze swoich zadań.

12.1.2.Instrumenty finansowe.

Do instrumentów finansowych należą:

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy, w tym fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności;

- pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń rozłożenia na raty;

- opłaty produktowe i depozytowe;

- budżety samorządów i państwa;

- środki własne przedsiębiorców i mieszkańców;

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

12.1.3.Instrumenty społeczne.

Instrumenty społeczne określone zostały najdokładniej w Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska , podpisanej w 1999r. w Aarhus (konwencja została ratyfikowana przez Polskę a jej tekst został ogłoszony w Dz. U. Nr 78 z 2003).

Do instrumentów społecznych należą:

- edukacja ekologiczna;

- współpraca i budowanie partnerstwa (włączenie do realizacji programu jak największej liczby osób, system szkoleń i dokształcania);

12.1.4.Instrumenty strukturalne.

Unia Europejska należy do najbogatszych rejonów świata . Jednak w jej obrębie występują znaczne różnice w zamożności. Polityka strukturalna Unii Europejskiej opiera się na solidarności finansowej tzn. części składek wpłacanych przez kraje członkowskie przeznaczona jest na rzecz tych krajów / regionów o niższym poziomie rozwoju. Jest ona realizowana poprzez współfinansowania za pomocą funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych programów i projektów rozwoju regionalnego.

Cele funkcjonowania funduszy strukturalnych:

Cel 1 (regionalny) – pomoc regionom najsłabiej rozwiniętym gdzie PKB na mieszkańca jest niższy niż 75%średniej w Unii Europejskiej lub zaludnienie poniżej 8 mieszkańców na km2 .

Cel 2 (regionalny) – obejmuje pomoc regionom na których występują problemy strukturalne związane z dominacją nieefektywnych branży gospodarczych.

Cel 3 (tematyczny) – obejmuje pomoc w zakresie restrukturyzacji rynku pracy i zwiększenia możliwości zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Instrumenty strukturalne to głównie opracowania o charakterze strategicznym i planistycznym. Dokumenty te określają główne cele i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska.

12.2.Zarządzanie programem ochrony środowiska.

Zarządzanie programem ochrony środowiska wynika przede wszystkim z uprawnień samorządu w zakresie ochrony środowiska, które dotyczą m. in.:

- Opracowanie powiatowego planu ochrony środowiska.

- Zachowania i zwiększania zasięgu przestrzennego kompleksów leśnych, w tym:

*wdrażania programu zalesień,

*realizacji wielofunkcyjnego, zrównoważonego modelu gospodarki leśnej,

- Ochrony wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:

*ograniczenie i eliminacja wód,

*zapobieganie niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody,

*organizowanie stanowisk ratownictwa przeciwpowodziowego,

Zadania samorządów gminnych obejmują m. in.:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej,

- Realizację planu gospodarki odpadami ,

- Budowę małych zbiorników retencyjnych,

- Tworzenie pasów zieleni wysokiej wokół oraz obiektów uciążliwych,

- Uwzględnienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w opracowaniach planistycznych,

Zadania samorządów obejmują również sprawy z zakresu bezpośrednich kontaktów z użytkownikami środowiska (wydanie decyzji zezwalających na korzystanie ze środowiska i określających warunki jego korzystania np. decyzja o dopuszczalnej emisji, pozwolenia wodno prawne, koncesje na wydobywanie kopalin, uzgadnianie sposobu zagospodarowania odpadów) oraz pozyskania danych o rodzaju i skali korzystania z zasobów środowiska.

Organy te posiadają też uprawnienia  w zakresie ustalania dodatkowych wymagań służących ochronie środowiska na określonych obszarach oraz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych. W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto organy administracji niezespolonej m. in. regionalne zarządy gospodarki wodnej, nadleśnictwa. Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje niepaństwowe: jednostki badawczo – rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i społeczne organizacje ekologiczne. Aktywność organizacji zwiększa niezbędne zaangażowanie społeczeństwa w sprawy ochrony środowiska oraz podnosi świadomość ekologiczną. Działania tych organizacji są widoczne w obronie przed wzrostem lokalnych uciążliwości środowiskowych oraz w organizowaniu imprez masowych.

Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska odbywa się m. in. poprzez:

- Dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów praw,

- Modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości dla środowiska ,

- Instalowanie urządzeń służących ochronie środowiska,

- Stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring),

# Struktura zarządzania środowiskiem

Za realizację programu ochrony środowiska odpowiedzialne są władze gminy, które powinny wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Ponadto proponuje się powołać zespół konsultacyjny, którego zadaniem będzie wdrożenie oraz nadzór nad realizacją Programu, a także  opracowanie sprawozdań z postępu realizacji i zgodności działań zapisanych w programie.

Zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą przez  poszczególne wydział Urzędu Gminy, zgodnie z przyjętym schematem organizacyjnym. Część działań będzie wykonywana przez spółki komunalne lub podmioty prywatne wyłonione w drodze przetargu publicznego. Gmina będzie pełniła rolę koordynatora takich działań. Od wykonawców będą odbierane sprawozdania z wykonania zadania przekazane do kierowników poszczególnych wydziałów. W okresach rocznych sporządzane będą następnie raporty przedstawiające postęp we wdrażaniu zadań i celów zawartych w programie.

Do najważniejszych zadań w ramach zarządzania programem i środowiskiem są:

- Wdrażanie programu dla Gminy Lutomiersk:

*koordynacja wdrażania programu

*ocena realizacji celów krótkoterminowych

*raporty o stopniu wykonania programu

*weryfikacja celów krótkoterminowych

- Edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem, system informacji o środowisku:

*rozwój różnorodnych form edukacji

*dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

*wydawanie broszur i ulotek informacyjnych

*szersze włączanie się organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej

Wspieranie zakładów i instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem.

13.Sposób kontroli oraz dokumentów realizacji programu.

Kontrola realizacji programu ochrony środowiska wymaga oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności. Zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska Rada Gminy co 2 lata sporządza raport. Po wykonaniu  pierwszego raportu istnieje możliwość wprowadzenia aktualizacji programu na najbliższe dwa lata. Cały program będzie aktualizowany co cztery lata. Ze względu na brak wielu aktów wykonawczych do Prawa Ochrony Środowiska i ustaw komplementarnych w miarę ich wchodzenia w życie Program powinien być korygowany.

Podstawowe działania  mające na celu kontrolę wdrażania programu to:

- Sporządzenie raportu co dwa lata oceniającego postęp wdrażania programu ochrony środowiska.

- Aktualizacja celów krótkoterminowych na następne dwa lata.

- Aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata (można wcześniej, a nawet trzeba gdy zaistnieją znaczące zmiany).

Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektyzowanie oceny realizacji celów.

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie na rzecz ochrony środowiska wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, gospodarki odpadami, awarii.

Tabela12.Wskaźniki do oceny realizacji Programu Ochrony Środowiska.

| Lp. | WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA I ZMIANY PRESJI NA ŚRODOWISKO. |
| --- | --- |
| 1. | Średnie zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych. |
| 2. | Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na jednego mieszkańca [m3/M/r] |
| 3. | Przepustowość oczyszczalni ścieków |
| 4. | Udział ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych siecią kanalizacyjną. |
| 5. | Długość sieci kanalizacyjnej |
| 6. | Udział ścieków oczyszczonych biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w ogólnej ilości ścieków oczyszczonych. |
| 7. | Ładunek BZT5 w oczyszczonych ściekach komunalnych. |
| 8. | Stopień wykorzystania odpadów komunalnych. |
| 9. | Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych. |
| 10. | Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. |
| 11. | Lesistość (% ogólnej powierzchni jednostki administracyjnej). |
| 12. | Powierzchnia terenów objęta formami prawnej ochrony obszarowej (% ogólnej powierzchni jednostki administracyjnej). |
| 13. | Powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji. |
| 14. | Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. |
| 15. | Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.] |
| 16. | %skanalizowanych terenów |
| 17. | Liczba ujęć wody [szt.] |
| 18. | Długość sieci wodociągowej |
| 19. | Liczba szamb [szt.] |
| 20. | Liczba przyłączy wodociągowych [szt.] |
| 21. | % zwodociągowania gminy |
| 22. | Ilość wytworzonych odpadów w całej gminie: Komunalnych (zmieszanych) [Mg/rok] Segregowanych [Mg/rok] Odpadów niebezpiecznych [Mg/rok] |
| 23. | Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha] |
| 24. | Liczba posadzonych drzew [szt.] |
| 25. | Liczba wyciętych drzew [ szt.] |
| 26. | Powierzchnia posadzonych krzewów [m2] |
| 27. | Powierzchnia wyciętych krzewów [m2] |
| 28. | Ilość uzgodnień formalnoprawnych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych |
| Wskaźnik świadomości społecznej. |
| 1. | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych. |

Porównanie informacji określonych na podstawie wskaźników będzie efektem realizacji założonych celów i działań o programie. Istotne znaczenie mają mierniki świadomości społecznej.

14.Analiza możliwości zastosowania rozwiązań zaproponowanych w programie.

Analizując stan aktualny środowiska, a także uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne terenu Gminy Lutomiersk wyznaczono cele krótko i długoterminowe. Wyznaczono kierunki działań zmierzające do poprawy stanu poszczególnych składników środowiska.

Zadania priorytetowe w zakresie poprawy jakości środowiska:

- Poprawa jakości wód powierzchniowych.

- Usprawnienie gospodarki odpadami.

- Utrzymanie dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego.

- Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu awarii przemysłowych, infrastrukturowych i innych.

Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:

- Efektywna ochrona przyrody.

- Ochrona i racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych.

Zadania priorytetowe w zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii:

- Oszczędne gospodarowanie zasobami wody.

Zadania w zakresie zadań systemowych:

- Rozwój edukacji ekologicznej.

- Wprowadzenie zarządzania środowiskowego.

Wszystkie zaproponowane zadania są do zrealizowania, przy następujących warunkach:

- Etapowość wdrażania zadań.

- Powołanie zespołu konsultacyjnego.

Warunkami nieporządanymi przy realizacji planu są:

- Zmiana uwarunkowań prawnych, mających na celu zmianę obowiązków władz.

- Nieumiejętność pozyskania funduszy na realizację zamierzonych działań.

- Wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych awarii lub klęsk, które spowodują konieczność innego rozdysponowania środków finansowych.

15.Lista podmiotów do których kierowane są obowiązki ustalone w programie.

Opracowane w Programie ochrony środowiska dla Gminy Lutomiersk cele i działania w zakresie ochrony środowiska wymagają określenia podmiotów, do których adresowane są obowiązki wynikające z realizacji tych celów i działań. Są to grupy pomiotów, których zadaniem jest:

- Zarządzanie i organizacja programu.

- Realizacja celów i zadań określonych w programie.

- Nadzór i monitoring realizacji programu.

Bardzo istotną rolę w realizacji programu odgrywa społeczeństwo gminy.

1.Zadania w zakresie organizacji i zarządzania programem realizowane powinny być przez następujące podmioty:

*Wójt

*Urząd Gminy Lutomiersk

2.Podmioty, które będą realizować zadania przedstawione w programie:

*Przedsiębiorstwa z sektora gospodarczego

*inwestorzy zewnętrzni

3.Podmioty nadzorujące i kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu:

*Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

*Wojewódzka Stacja Epidemiologiczno – Sanitarna

* Urząd Gminy

*Starostwo Powiatowe Pabianice

4.Podmioty korzystające gospodarczo ze środowiska (szczególnie usługi i rolnictwo).

5.Ogół społeczeństwa gminy Lutomiersk – adresaci programu.

16.Spis tabel.

| Tabela 1. | Program operacyjny – jakość wód. | 21 |
| --- | --- | --- |
| Tabela 2. | Wynikowe klasy stref w województwie łódzkim dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy uzyskana w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustalonych w celu ochrony zdrowia. | 23 |
| Tabela 3 | Wynikowe klasy stref w województwie łódzkim dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna strefy , uzyskana w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. | 24 |
| Tabela 4 | Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego | 24 |
| Tabela 5 | Program operacyjny – Powietrze atmosferyczne | 27 |
| Tabela 6 | Program operacyjny – Hałas | 31 |
| Tabela 7 | Program operacyjny – promieniowanie niejonizujące | 35 |
| Tabela 8 | Program operacyjny – poważne awarie | 37 |
| Tabela 9 | Program operacyjny – ochrona przyrody i krajobrazu | 41 |
| Tabela 10 | Program operacyjny – Gleby | 44 |
| Tabela 11 | Zadania w zakresie edukacji ekologicznej | 52 |
| Tabela 12 | Wskaźniki do realizacji Programu Ochrony Środowiska | 62 |

17.Literatura.

- Krajowy Plan Gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, 2002

- Program Ochrony Środowiska dla województwa łódzkiego.

- II Polityka Ekologiczna Państwa, Ministerstwo Środowiska

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, Ministerstwo Środowiska, 2002

- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz.627 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63. poz.639) z dnia 11 maja 2001r.

- Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz.628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001r.

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.638)z dnia 11 maja 2001r.

- Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16/90, poz.95 z późniejszymi zmianami) z dnia 8 marca 1990r.

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. Nr 132/96, poz.622 z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996r.

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001r.

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7 poz.78 z 2003r) z dnia 19 grudnia 2002r.

- Ustawa o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (dz. U. Nr 11 poz. 97 z 2004r.) z dnia 18 grudnia 2003r.

- Studium Uwarunkowań Przestrzennych i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutomiersk.

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami, 2003

- Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim

- Studium Uwarunkowań Przestrzennych i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy